Министерство образования и науки Пермского края

ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж»

ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Методические указания  по выполнению курсового проекта для студентов специальности

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Губаха,  2022

Печатается по решению Методического  совета колледжа

Проведение монтажа промышленного оборудования и пусконаладочных работ (Текст(: методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) /Сост. Н.Г. Белова – Губаха: УХТК, 2022 – 54 страницы без приложений.

Методические указания составлены с целью оказания помощи студентам при  выполнении курсового проекта по ПМ.01 «Организация проведения монтажа и ремонта  промышленного оборудования» и определяют цели, задачи, порядок выполнения курсового проекта, а также включают процедуру подготовки, выполнения и защиты курсового проекта.

Уральский химико-технологический колледж 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	5

2 ПОРЯДОК РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ   КУРСОВОГО ПРОЕКТА	7

3 СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА	7

4 СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ	10

КУРСОВОГО ПРОЕКТА	10

5 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ	20

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	35

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	41

ПРИЛОЖЕНИЕ	42

# ВВЕДЕНИЕ

Методические указания по курсовому проектированию адресованы студентам очного отделения специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). Квалификационный экзамен по профессиональному модулю (ПМ.01)    «Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы» проходит в форме защиты данного курсового проекта.

Методические указания определяют цели и задачи, порядок и структуру проекта. Аннотация основных разделов курсового проекта является основой для дальнейшей проработки теоретического и практического материала. Представлена последовательность выполнения расчетов такелажной оснастки и выбора крана для подъема оборудования на проектную отметку. В методических указаниях подробно изложены требования к оформлению проекта, приложение содержит образцы оформления.

# 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Курсовой проект является самостоятельной исследовательской работой студента в письменной форме. Выполняется курсовой проект на заключительном этапе освоения профессионального модуля ПМ.01 «Проведение монтажа промышленного оборудования и пусконаладочных работ»

Целью курсового проектирования является самостоятельное изучение и анализ вопросов, связанных с организацией проведения монтажа и ремонта оборудования, а также расчет такелажной оснастки для подъема оборудования на проектную отметку и определение монтажных параметров автомобильного крана.

В процессе курсового проектирования студент

- работает с источниками в INTERNET,

- электронной библиотекой,

- специальной литературой по предметной области,

- изучает ГОСТы, справочники,

- работает в программе «Компас 3D»

- другие общесистемные методические материалы

- осуществляет сбор материалов в процессе прохождения производственной практики на предприятиях города.

Тематика курсового проектирования по специализации соответствует программе  ПМ.01 и согласовывается с руководством ремонтных производств по месту прохождения студентами производственной практики.

В процессе работы над курсовым проектом  формируются следующие профессиональные компетенции  (ПК) студентов:

ПК 1.1 Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу.

ПК 1.2 Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией.

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа.

Работа над курсовым проектом способствует формированию следующих общих компетенций (ОК):

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

# 2 ПОРЯДОК РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

# КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Для выполнения курсового проекта студенту назначается руководитель. Тема курсового проекта определяется  студенту руководителем. Студент вправе изменить формулировку темы, согласовав ее заранее с руководителем.

После утверждения темы студент разрабатывает план (содержание) курсового проекта на основе предложенной структуры и представляет его на согласование руководителю проектирования. После утверждения студент приступает к процессу собственно выполнения курсового проекта. На этапе согласования плана курсового проекта руководитель  может потребовать у студента представить список литературы, которую студент планирует использовать при работе над проектом.

Примерный план работ над курсовым проектом представлен в таблице 1. В таблице 1 указаны также примерные сроки в неделях (подразумевается, что курсовое проектирование выполняется в течение 12 недель).

Таблица 1 - Примерный план работ над курсовым проектом

| № | Вид работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор темы и разработка плана курсового проекта и согласование его с руководителем проектирования | 1-ая неделя |
| 4 | Составление предварительного перечня литературы, необходимой для выполнения курсового проекта | 2-3-ья недели |
| 5 | Работа над «Расчетной частью» курсового проекта, выполнение чертежей | 4-7ая недели |
| 6 | Представление руководителю проектирования части «Организация работ по монтажу оборудования» курсового проекта | 8-9ая недели |
| 7 | Исправление частей в соответствии с замечаниями руководителя | 10- ая неделя |
| 8 | Работа над введением и заключением курсового проекта, оформление | 11-ая неделя |
| 9 | Сдача оформленного проекта руководителю проектирования | 11-ая неделя |
| 10 | Защита курсового проекта | 12-ая неделя |

# 3 СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект должен соответствовать следующим требованиям:

     быть выполненным на достаточном теоретическом уровне;

     включать анализ не только теоретического, но и эмпирического материала;

     основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого требует тема;

     иметь обязательные выводы после каждой главы и в заключение;

     иметь необходимый объем;

     быть оформленным по стандарту и выполненным в указанные сроки.

# Структурно курсовой проект состоит из следующих частей:

ВВЕДЕНИЕ

1 ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.1 Технологические основы монтажа оборудования

1.2 Производственно-технологическая подготовка монтажных работ

1.3 Установка, выверка и закрепление оборудования на фундамент

1.4 Производственная безопасность и охрана труда при производстве монтажных работ

2 МОНТАЖ …(Оборудования по теме)

2.1 Назначение, принцип действия и конструкционные особенности О

2.2  Организация работ по монтажу О

2.2.1 Производство такелажных работ

2.2.2 Выбор крана

2.2.3 Расчет такелажной оснастки

2.2.4 Производство монтажных работ О

2.3 Испытание и сдача оборудования в эксплуатацию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Графическая часть

1 Сборочный чертеж, чертеж общего вида или теоретический чертеж (формат А1, А3 или А2)

2 Монтажный чертеж (если предусмотрен) или схема монтажа (формат А4 или А3)

# 4 СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

# КУРСОВОГО ПРОЕКТА

«Введение» (общим объемом не более 1-2 стр.) должно содержать общие сведения о проекте, его краткую характеристику, резюме. Во введении необходимо отразить актуальность темы, цель и задачи, решаемые в работе, практическую значимость полученных результатов.

В пункте 1.1. «Технологические основы монтажа оборудования» части «Проведение монтажа технологического оборудования» необходимо:

- представить сведения о виде и комплектности поставки оборудования; описать транспортные средства (железнодорожный, автомобильный и морской транспорт) доставки и предъявляемые к ним требования (грузоподъемность, размеры платформы); весогабаритные показатели объекта монтажа или его частей; снятие упаковки и правила расконсервации оборудования.

В пункте 1.2  «Производственно-технологическая подготовка монтажных работ»  приводятся следующие сведения:

- подготовка и обустройство монтажной площадки и места монтажа; план размещения оборудования в производственном здании или на открытой площадке; требования к монтажной документации;   материально-техническое обеспечение монтажных работ: оборудование; инструменты; материалы и все прочее, необходимое для производства монтажных работ.

Пункт 1.3 «Установка, выверка и закрепление оборудования на фундамент» включает:

- устройство фундамента или базовой конструкции; по возможности приводится схема расположения фундаментных (анкерных) болтов, перечисляются требования, предъявляемые к фундаментам или базовым конструкциям;

- подъем и установка оборудования на фундамент или базовую конструкцию (подъемные механизмы, такелажная оснастка, строповка, порядок подъема, усилие в канатах и т. д.);

- центровка осей, обеспечение точности взаимного положения составных частей оборудования;

- выверка оборудования, требования по точности установки оборудования в проектное положение. Описание способа выверки. Контрольно-измерительные приборы и инструменты, используемые при выверке;

- измерение величины отклонения оборудования от проектного положения. Корректировка положения оборудования;

- окончательное закрепление оборудования на фундаменте или постаменте. Порядок затяжки фундаментных болтов. Контроль величины затяжки;

- подливка фундамента.

Пункт 1.5 содержит вопросы производственной безопасности и охраны труда при производстве монтажных работ.

Во второй части, практической,  в пункте 2.1 необходимо описать назначение, принцип действия и конструкцию оборудования, определенного темой проекта. Будучи на производственной практике, целесообразно изучить документацию на оборудование (паспорт, технологические регламенты, инструкции по эксплуатации оборудования), проанализировать учебную литературу и источники Интернет. В тексте представить условия работы оборудования, наглядное изображение.

Пункт 2.2 - расчетная часть, представляет собой описание организации монтажа оборудования по индивидуальному заданию: расчеты такелажной оснастки (стропы, полиспаст, траверса) для подъема определенного оборудования методом скольжения с отрывом от земли с помощью автомобильного крана и определение грузоподъемных характеристик крана (марку, высоту стрелы, вылет стрелы и т.д.). Необходимо определить способы строповки, методы выверки, особенности установки оборудования и организацию пусконаладочных работ.

В данных методических указаниях представлена последовательность выполнения расчетов.

Выбор крана производится в следующем порядке:

- определяем максимальную нагрузку на монтажный кран и необходимую высоту подъема крюка;

- с учетом грузовысотной характеристики крана при необходимом вылете крюка выбираем типоразмер монтажного крана;

- вычерчиваем в масштабе монтажную схему (рисунок 1), проверяя возможность размещения оборудования, как на монтажной площадке, так и в подстреловом пространстве.

Схема выполняется в масштабе 1см = 1м

Рисунок 1 – Определение монтажных параметров крана

Составим операционно-технологическую карту на выполнение монтажных работ, представленную в виде таблицы 1.

Таблица 1 - Операционно-технологическая карта на монтаж

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Транспорт для перевозки оборудования |  |
| Условия монтажа |
| Масса оборудования |  |
| Габаритные размеры |  |
| Место монтажа | Цех ….. |
| Вид фундамента, опорная конструкция | (сплошной, ленточный, столбчатый, этажерки) |
| Монтаж оборудования |
| Снятие оборудования с транспортного средства | ЗИЛ-130, Кран «Либхер», КС и т.д. |
| Подъем и установка оборудования | (строящееся здание цеха, через специальный проем в стене, на открытой площадке и т.д.) |
| Установка на фундамент | Одним краном, двумя кранами и т.д. |
| Выверка оборудования | Выверка регулировочными винтами, клиновыми подкладками, домкратами и т.д., |
| Проверка по техническим условиям | Уровень, отвес, нивелир, теодолиты и т.д. Гидравлические, пневматические испытания, на холостом ходу и т.д. |

Таблица 2 - Монтажные параметры  автомобильного крана

| Параметры | Обозначения параметров | Значения |
| --- | --- | --- |
| А) Задаваемые параметры |
| Габаритные размеры монтируемого оборудования |  |  |
| Высота опоры монтируемого аппарата от уровня стоянки крана | hф, м |  |
| Запас по высоте между опорой и местом монтируемого аппарата | hз, м |  |
| Высота монтируемого оборудования | h0, м |  |
| Высота грузозахватных приспособлений от верха монтируемого оборудования до центра крюка (стропы) | hс, м |  |
| Высота полиспаста в стянутом состоянии | hп, м |  |
| Масса монтируемого оборудования | G0, кг |  |
| Масса устанавливаемой на оборудовании оснастки | Gосн, кг |  |
| Расстояние от центра строповки поднимаемого оборудования до точки 01 | d(, м |  |
| Расстояние от стрелы крана до точки 01,включая зазор между оборудованием и стрелой | а, м |  |
| Высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана | hш.п, м |  |
| Расстояние от оси вращения крана до оси шарнира пяты стрелы | с, м |  |
| В) Вычисляемые параметры |
| Требуемая высота подъема крюка крана | Hкр, м |  |
| Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы | Hст, м |  |
| Требуемый вылет крюка | Lкр, м |  |
| Требуемая грузоподъемность | Gтреб. , кг |  |
| Требуемая длина стрелы крана | Lстр., м |  |

## Определим монтажные параметры крана.

Определим требуемую высоту подъема крюка крана:

## Нкр = hф + hз + hо + hс,   где	(1)

hф – высота опоры монтируемого оборудования от уровня стоянки крана;

hз – запас по высоте между опорой и местом монтируемого оборудования;

hо – высота монтируемого оборудования;

hс – высота грузозахватных приспособлений (строп) от верха  монтируемого оборудования до центра крюка.

Определим минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы:

Hстр = Нкр + hп,   где	(2)

hп – высота полиспаста.

Определим требуемый вылет крюка:

Lкр = ((а + д')(Hстр - hш)/hп + hс) + c,   где 	(3)

hш – высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана;

с – расстояние от оси вращения крана до оси шарнира пяты.

Определяем требуемую длину стрелы крана:

Lстр = (Lкр – с)2 + (Hстр – hш)2	(4)

Определяют требуемую грузоподъемность монтажного крана:

Gкр = Gо/nкр,    где 	(5)

nкр – количество кранов

Рассчитываем такелажную оснастку.

По усилию Р = 10Gо (кН) рассчитываем строп, соединяющий оборудование с крюком полиспаста.

Определяем натяжение в одной ветви стропа:

S = P/m cosα = 10Gо/ m cosα (кН),  где 	(6)

m – количество ветвей стропа;

α - угол наклона ветви к направлению действия расчетного усилия (α ≤ 450)

Находим разрывное усилие в ветви стропа:

Rк = S kз,     где	(7)

Kз – коэффициент запаса прочности для стропа (Приложение А)

Kз = 5

По разрывному усилию (приложение Б) подбираем для строп канат ЛК-РО конструкции 6×36+1 о.с. ГОСТ 7668-80 со следующими характеристиками:

##### временное сопротивление разрыву, Мпа____________

разрывное усилие, кН_____________________________

диаметр каната, мм______________________________

масса 1000 м каната, кг__________________________

Расчет полиспаста

Находим усилие на крюке подвижного блока полиспаста:

Pп = 10Gо + 10GТ  (кН),       где	(8)

GТ – масса траверсы (при условии применения)

Рассчитываем усилие, действующее на неподвижный блок полиспаста:

Pн = (1,07  1,2) Рп,	где 	(9)

величина коэффициента, учитывающего дополнительную нагрузку от усилия в сбегающей ветви полиспаста, назначается, исходя из следующих данных:

Таблица 3 – Коэффициент дополнительной нагрузки

| Грузоподъемность полиспаста, m | до 30 | от 30 до 50 | от 50 до 200 | более 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,07 |

Исходя из усилия Рн, подбирают подвижный и неподвижный блоки (приложение В), определяя их технические характеристики.

Подсчитываем усилия в сбегающей ветви полиспаста:

Sп = Pп /(mп Х η),   где	(10)

## mп – общее количество роликов полиспаста без учета отводных блоков

η – коэффициент полезного действия полиспаста выбираем из таблицы 4

Таблица 4  -Значения коэффициентов полезного действия полиспастов η

| Общее количество роликов полиспаста | Тип подшипника | Общее количество роликов полиспаста | Тип подшипника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | скольжения | качения |  | скольжения | качения |
| 1 | 0,960 | 0,980 | 11 | 0,638 | 0,800 |
| 2 | 0,922 | 0,960 | 12 | 0,613 | 0,783 |
| 3 | 0,886 | 0,940 | 13 | 0,589 | 0,767 |
| 4 | 0,351 | 0,921 | 14 | 0,566 | 0,752 |
| 5 | 0,817 | 0,903 | 15 | 0,543 | 0,736 |
| 6 | 0,783 | 0,884 | 16 | 0,521 | 0,722 |
| 7 | 0,752 | 0,866 | 17 | 0,500 | 0,708 |
| 8 | 0,722 | 0,849 | 18 | 0,480 | 0,693 |
| 9 | 0,693 | 0,832 | 19 | 0,460 | 0,680 |
| 10 | 0,664 | 0,814 | 20 | 0,442 | 0,667 |

Находим разрывное усилие в сбегающей ветви полиспаста, определив по приложению А коэффициент запаса прочности kз

Rк = Sп kз    	(11)

По приложению Б подбираем для оснастки полиспаста стальной канат типа ЛК-РО конструкции 6 Х 36 (1 + 7 + 7/7 + 14) + 1 о.с. (ГОСТ 7668 - 80) с характеристиками:

временное сопротивление разрыву, Мпа ___________

разрывное усилие, кН ____________________________

диаметр каната, мм  ____________________________

масса 1000 м каната, кг  ________________________

Подсчитываем длину каната для оснастки полиспаста:

L = mп (H + 3,14dр ) + l1 + l2,   где	(12)

l1 - определяем по схеме монтажа

l2 – запас  длины каната, l2 = 10м;

dр – значение диаметра роликов в метрах

Находим суммарную массу полиспаста:

Gп = Gб + Gк,     где 	(13)

Gк – масса каната, определяется по формуле

Gк = L gк/1000,    где 	(14)

gк – масса 1000 метров каната (определили по приложению Б)

Определяют усилие, действующее на канат, закрепляющий неподвижный блок полиспаста:

Рб =10Gо  +10Gт  +10Gп  +Sп  (кН) 	(15)

По усилию Рб рассчитываем канат для крепления неподвижного блока полиспаста:

По усилию в сбегающей ветви Sп  подбираем тяговый механизм – лебедку (приложение Г)

## Расчет монтажных штуцеров (для строповки вертикальных цилиндрических аппаратов)

Находим усилие, действующее на каждый монтажный штуцер:

N =10Gо kп kд kн /2,  где	(16)

Gо – масса поднимаемого оборудования, т

Kп, kд – коэффициенты перегрузки и динамичности, Kп = kд = 1,1

Kн – коэффициент неравномерности нагрузки, при использовании балансировачных устройств Kн = 1,1, при их отсутствии Kн = 1,2.

Определим величину момента от усилия в стропе, действующую на штуцер:

М = N l, где 	(17)

L – расстояние от линии действия усилия N до стенки аппарата

Определяем минимальный момент сопротивления поперечного сечения стального патрубка для штуцера:

Wmin = M/0,1·m R, где	(18)

m - коэффициент условий работы (приложение Е)

R - Расчетное сопротивление прокатной стали (приложение Г)

По таблице (приложение Ж) определяем с запасом сечение монтажного штуцера    определенным диаметром, имеющего найденный момент сопротивления Wmin

# 5 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

5.1 Технологические основы монтажа оборудования

Перевозка оборудования с машиностроительных заводов к месту строительства может осуществляться в виде отдельных деталей россыпью, блоками и в полностью собранном виде. Перевозки россыпью или блоками выполняются железнодорожным транспортом. По своим размерам (длина, ширина, высота) оборудование делится на

- габаритное,

- негабаритное.

Под габаритным понимают такое оборудование, размеры которого не выходят за пределы габаритов подвижного железнодорожного состава. Габаритное оборудование можно перевозить по железной дороге без всяких ограничений.

Негабаритное оборудование делят на следующие категории:

- оборудование, которое можно перевозить по железной дороге при соблюдении определенных условий и мероприятий;

- оборудование, которое можно перевозить по шоссейным дорогам или водным путям;

- оборудование, которое невозможно перевозить любым видом транспорта (поставляется в виде отдельных блоков, узлов и деталей).

Способы перевозки оборудования представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Перевозка оборудования автомобильным и железнодорожным транспортом

Если оборудование (например, колонные аппараты) является габаритным по диаметру, но по длине выходит за пределы габаритов подвижного состава, его перевозят по железной дороге частями максимально допустимой длины. При этом на заводе-изготовителе все части оборудования должны быть подвергнуты контрольной сборке с нанесением на них маркировки.

Транспортные средства, применяемые для перевозки оборудования, выбирают в зависимости от габаритных размеров и массы оборудования, расстояния до монтажной площадки, наличия железнодорожных и водных путей.

Аппараты перевозят по железной дороге на открытых подвижных составах. При погрузке аппаратов платформу загружают равномерно, не допуская смещения центра массы аппарата от поперечной оси платформы более чем на 1/8 длины базы платформы.

Для перевозки длинномерных аппаратов формируют сцепы из двух платформ с однотипными колесными тележками, на которых можно перевозить оборудование массой до 240 т, длиной до 35 м и диаметром до 4050 мм. Аппараты укладывают на турникетные опоры, которые обеспечивают свободный поворот аппарата относительно обеих платформ.

На платформах аппараты крепят проволочными растяжками, деревянными брусками, клиньями и прокладками. В зимнее время пол платформы и поверхность подкладок посыпают тонким слоем сухого песка для большей устойчивости аппарата. Грузоподъемность двух сцепленных платформ достигает 120 т. Созданы железнодорожные транспортеры и большей грузоподъемности – до 480 т.

Автомобильный транспорт применяют, когда габариты оборудования больше допускаемых к перевозке по железной дороге. Негабаритные аппараты перевозят на полуприцепах, прицепах-тяжеловозах, специальных транспортных средствах. Аппараты перевозят методом провисания или опирания.

При методе провисания аппараты одним концом опирают на седло тягача, другим – на полуприцеп. Длина перевозимого аппарата ограничивается радиусами поворота дорог, которые не должны превышать 20 метров.

Метод опирания применяют при перевозке аппаратов на трейлерах или на специальных многоколесных транспортных средствах. Трейлерами называют колесные или гусеничные прицепы-платформы, которые буксируются тяговыми автомобилями или тракторными тягачами. При необходимости в большой тяговой силе тягачи спаривают. Многоколесные тележки изготавливаются с использованием отбракованных авиационных колес, которые имеют малый диаметр и допускают нагрузку 100 кН на одно колесо. Аппараты опирают на специальные седла и закрепляют хомутами и винтовыми стяжками. Центр тяжести аппарата располагают по центру тяжести платформы трейлера, ближе к задним осям.

При перевозках автотранспортом негабаритного оборудования на значительные расстояния необходимо выполнять следующие трудоемкие работы: поднимать провода связи, контактной сети железных дорог (высота их подвеса 5,7 м); обесточивать провода электроосвещения и высоковольтных линий (высота их подвеса 6…8 м).

Во всех случаях минимальный зазор между проводами и верхним габаритом аппарата должен быть не менее 1,5 м. При проезде под мостами учитывают габаритную высоту мостов (как правило, 5 м). При проезде по мостам проверяют их несущую способность и при необходимости их усиливают. Иногда приходится расширять дорогу и достраивать отдельные участки дороги или строить объезд путепровода.

Водным путем оборудование транспортируется в тех случаях, когда и завод-изготовитель, и строящийся объект расположены на берегах рек и других водных путей. Аппараты диаметром не более 8 м, длиной до 55 м перевозят по воде на грузовых судах, баржах, а диаметром до 10 м, длиной до 100 м – буксировкой на плаву. Для того чтобы при буксировке аппарат не вращался, снизу к нему крепят киль или противовес. Иногда с двух сторон аппарата укрепляют понтоны или загружают внутрь него балласт – мешки с песком.

Негабаритное оборудование, перевозимое в разобранном виде, должно иметь минимальное количество блоков. Блоки должны быть промаркированы. Знаки маркировки и сборочные риски выполняются на сопрягаемых деталях блоков клеймением, гравировкой или краской. Риски, нанесенные клеймением или гравировкой, обводятся яркой краской.

Все штуцеры и отверстия в оборудовании должны быть закрыты пробками или заглушками, а наиболее ответственные – еще и опломбированы. Поставляемое оборудование должно быть законсервировано. Консервирующей смазкой покрывают все обработанные и неокрашенные поверхности, которые могут подвергнуться коррозии в атмосферных условиях. Метод консервации должен обеспечить расконсервацию без разборки оборудования или его блоков.

На оборудовании с вращающимися узлами предусматриваются стрелки, указывающие направление вращения. Стрелки должны быть окрашены в красный цвет несмываемой краской.

Ограждения вращающихся частей, поставляемых не в сборе с оборудованием, должны пройти на заводе-изготовителе контрольную сборку и маркировку и поставляться в комплекте с крепежными деталями.

Все трубопроводы, входящие в объем поставки, должны быть испытаны, промаркированы и поставлены в комплекте с фланцами, прокладками и крепежными деталями.

## 5.2 Производственно-технологическая подготовка монтажных работ

К началу работ по установке оборудования разрешается приступать после подписания актов готовности зданий и сооружений к монтажу, фундаментов - к установке оборудования. К актам приемки фундаментов под оборудование прилагается исполнительная техническая документация по фундаменту, подготовленная строительной организацией.

При подготовке монтажной организации к производству работ должны быть:

- утверждены ППР по монтажу оборудования и трубопроводов;

- выполнены работы по подготовке площадки для укрупнительной сборки оборудования, трубопроводов и конструкций, сборки блоков (технологических и коммуникаций);

- подготовлены грузоподъемные, транспортные средства, устройства для монтажа и индивидуального испытания оборудования и трубопроводов, инвентарные производственные и санитарно-бытовые здания и сооружения, предусмотренные ППР; подготовлена производственная база для сборки блоков (технологических и коммуникаций), изготовления трубопроводов и металлоконструкций;

- выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды.

Подготовка производства монтажных работ должна осуществляться в соответствии с графиком и включать:

- передачу заказчиком в монтаж оборудования, изделий и материалов;

-приемку монтажной организацией от генподрядчика производственных зданий, сооружений и фундаментов под монтаж оборудования и трубопроводов;

- изготовление трубопроводов и конструкций;

-сборку технологических блоков, блоков коммуникаций и укрупнительную сборку оборудования;

- доставку оборудования, трубопроводов и конструкций в рабочую зону.

До передачи оборудования, изделий и материалов заказчиком (генподрядчиком) должны быть предъявлены монтажной организации:

- на оборудование и арматуру — сопроводительная документация в соответствии с ГОСТ 24444-80;

- на сборочные единицы трубопроводов Рy свыше 10 МПа (100 кгс/см2) — сборочные чертежи трубопроводов, опор и подвесок и документы, удостоверяющие их качество;

- на материалы — сертификаты предприятий-поставщиков.

При отсутствии документов предприятия-поставщика они могут быть заменены соответствующими им по содержанию документами, подписанными ответственными представителями заказчика.

По сопроводительной документации должно быть проверено соответствие марок, размеров и других характеристик оборудования, изделий и материалов рабочей документации, по которой должен осуществляться монтаж.

В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж оборудования, заканчивают сооружение рабочих площадок, фундаментов и опорных конструкций, прокладку подземных коммуникаций, засыпку и уплотнение грунта до проектных отметок, устройство стяжек под покрытия полов, монтаж подкрановых путей и монорельсов (если это предусмотрено проектом).

Строительные конструкции, связанные с монтажом оборудования, принимают с учетом допусков в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП).

При сдаче под монтаж фундаментов, расположенных на открытых площадках, заканчивают укладку подземных коммуникаций на прилегающих территориях.

Фундаменты, на которых оборудование устанавливают с последующей подливкой бетоном, согласно чертежам, сдают под монтаж забетонированными ниже уровня проектной отметки опорной поверхности оборудования на 50-80 мм.

Помещения и фундаменты, сдаваемые под монтаж оборудования, должны быть свободны от опалубки, строительных лесов и мусора. Проемы ограждают, а каналы, лотки и люки закрывают.

В зданиях и сооружениях наносят разбивочные оси, рабочие реперы или рабочие высотные отметки. На фундаменты наносят рабочие оси для монтируемого оборудования.

Оси и реперы на фундаментах располагают вне контура опорных конструкций устанавливаемого на нем оборудования. Точность разбивки осей, установки реперов и высотных отметок должна соответствовать требованиям СНиП.

При приемке фундаментов под монтаж оборудования монтажная организация обязана проверить соответствие действительных размеров фундаментов проектным, правильность расположения осей и высотных отметок. Должно быть, полное соответствие геометрических размеров и расположения закладных деталей и отверстий проекту.

1 - груз; 2 - брусок; 3 - фундамент

Рисунок 3 - Проверка геометрических размеров фундамента

Отклонения не должны превышать следующих значений:

- основные размеры в плане ± 30 мм;

- высотные отметки поверхности фундамента без учета высоты подливки ± 30 мм;

- размеры уступов в плане -20 мм;

- размеры колодцев в плане +20 мм;

- отметки уступов в выемках и площадках -20 мм;

- оси анкерных болтов в плане ± 5 мм;

- оси закладных анкерных устройств в плане ± 10 мм;

- отметки верхних торцов анкерных болтов +20 мм.

Отклонение забетонированных анкерных болтов от вертикали по всей высоте их выступающей части не должно превышать 1,5 мм.

Поверхность фундаментов должна быть ровной, без выступов, раковин, поврежденных углов и замасленных мест.

При передаче оборудования в монтаж производятся его осмотр, проверка комплектности (без разборки на сборочные единицы и детали) и соответствия сопроводительной документации требованиям рабочих чертежей, стандартов, технических условий и других документов, определяющих монтажно-технологические требования, проверка наличия и срока действия гарантии предприятий-изготовителей.

Устранение дефектов оборудования,  обнаруженных в процессе приемки, является обязанностью заказчика.

Оборудование и изделия, на которые истек гарантийный срок, указанный в технических условиях, а при отсутствии таких указаний — по истечении года могут быть приняты в монтаж только после проведения ревизии, исправления дефектов, испытаний, а также других работ, предусмотренных эксплуатационной документацией. Результаты проведенных работ должны быть занесены в формуляры, паспорта и другую сопроводительную документацию.

Оборудование, изделия и материалы, принятые в монтаж, должны храниться в соответствии с требованиями документации предприятий-изготовителей и ППР.

При хранении должен быть обеспечен доступ для осмотра, созданы условия, предотвращающие механические повреждения, попадание влаги и пыли во внутренние полости.

Расконсервации от смазок не подлежат привалочные поверхности фланцев, тарелок, крышек и штуцеров, внутренние поверхности аппаратов (царг) или узлов и деталей аппарата (за исключением особых случаев, связанных с химическим взаимодействием консервирующих смазок с рабочей средой).

5.3 Установка, выверка и закрепление оборудования на фундамент

Фундаменты служат опорой  для машин и передают  нагрузки от них на грунт. Конструктивные  размеры  фундаментов определяются в зависимости  от габаритов,  формы и массы машин,  несущей  способности грунта. Фундаменты под оборудование выполняют из камня, бетона,  монолитного и сборного железобетона. Фундаменты  бывают массивные, стеновые, столбчатые, рамные и каркасные.Фундаменты под тяжёлое оборудование состоят из подошвы, собственно фундамента и закладных частей (анкерные болты, стальные конструкции  для крепления трубопроводов и для защиты от механического воздействия, трубы для электрокабелей, водоснабжения, канализации, смазочных систем и вентиляции и т.д.).

Фундаменты должны быть выполнены по строительным чертежам, содержащим габариты фундамента в плане, их привязки к осям колонн здания цеха, нагрузки на площадки, координаты анкерных болтов, разрезы, показывающие отметки площадок фундамента, размеры ниш, тоннелей, колодцев, подвалов, спецификацию анкерных болтов.

Отметку опорных плоскостей фундамента, на которые устанавливаются базовые детали, принимают ниже проектной, с учетом подливки оборудования после монтажа.

Особое внимание при подготовке фундамента уделяют его верхней горизонтальной плоскости, на которую опирается колонна или оборудование, так как незначительное отклонение опорной поверхности от горизонтали вызывает существенное отклонение верха колонны.

При устройстве фундаментов под металлические конструкции размеры их в плане, по высоте, разбивка анкерных болтов гарантируются строительной организацией. В фундамент закладывают металлические детали, вне контура опоры конструкций, на которые наносят разбивочные оси, необходимые для монтажа металлических конструкций.

Для создания более точной опорной поверхности в некоторых случаях фундамент закладывают на 5см ниже проектной отметки. При устройстве фундаментов в них заделывают анкерные болты. Установка их должна выполняться очень точно. Анкерные болты вставляют в жесткие кондукторы с отверстиями. До бетонирования анкерные болты выверяют в плане – по осям и по высоте. Кондукторы жестко крепятся к опалубке во избежание смещения при бетонировании. После того как фундамент полностью забетонирован, кондукторы снимают.

Отклонение анкерных болтов в плане, расположенных внутри контура конструкции, может быть не более 5мм, а анкерных болтов, расположенных вне контура опоры конструкции, допускается 10мм.

Фундаменты принимают до начала монтажа стальных конструкций. При приемке проверяют правильность разбивки всех горизонтальных осей (продольных и поперечных), высотные отметки поверхностей фундаментов и анкерных болтов; качество бетона, анкерных болтов, гаек и шайб. На основании всех замеров составляют исполнительную схему геодезической съемки фундаментов с нанесением проектных и фактических размеров. Все недопустимые отклонения переделывают.

Установка аппаратов должна производиться на выверенный и очищенный в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 Фундамент и осуществляется в соответствии с требованиями ВСН 361-85.

Для размещения разного рода аппаратов, в которых могут проходить различные химические или другие процессы предназначаются постаменты. Несущими конструкциями служат сборные железобетонные двухветвевые колонны или металлические опоры. Колонны могут располагаться рядами или по окружности в зависимости от характера и размеров поддерживаемой аппаратуры.

По унифицированным схемам постаменты под вертикальную аппаратуру принимаются с числом стоек 4, 6, 8 и 12, с сечением стоек 1000X400 мм.

Постамент для размещения технологического оборудования, а также технологических трубопроводов и кабельных сетей представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Постамент для размещения технологического оборудования

Этажерки - сооружения, самостоятельно свободно стоящие в здании или вне его, предназначаются для установки оборудования, транспортных средств, а также для размещения материалов, необходимых для обслуживания оборудования и обслуживающих площадок.

В зависимости от назначения этажерки проектируют высокими, низкими, закрытыми со стеновыми ограждениями и открытыми без ограждений, вне зданий и внутри производственных зданий. Кроме технологического оборудования, на открытых этажерках располагают встроенные помещения (КИП, монтажное отделение, лифты и др.).

Многоярусные этажерки состоят из ряда перекрытий, расположенных одно над другим. Число перекрытий и расстояние между ними определяются требованием технологического процесса. Этажерки оборудуют маршевыми лестницами не менее одной на каждом этаже. Уклон марша не должен превышать 45°. Высота этажей этажерок назначается кратной модульному размеру 600 мм. Этажерки высотой 30 м и более допускается выполнять в металле. Такие этажерки имеют ряд преимуществ по сравнению с железобетонными: меньший вес, более простое решение узлов крепления технологического оборудования, сравнительно легкая перестройка применительно к новой технологии.

Для площадок, обслуживающих вертикальные аппараты и расположенных на высоте более 30 м, разрешается дополнительно к маршевым лестницам вместо пожарных лестниц устраивать (под углом 60°) вертикальные стремянки с площадками, расположенными не менее чем через 4,2 м по вертикали.

До подъема аппарата независимо от метода монтажа необходимо:

- установить на аппарате строповочные устройства и закрепить требуемую для подъема оснастку;

- проверить работоспособность используемого средства и его механизмов, а также соответствие их установки решениям ППР;

- предусмотреть средства для расстроповки аппарата после его установки в проектное положение.

При установке аппарата в зависимости от конструкции его опорной части могут применяться способы, представленные на рисунке 5.

- жесткие опорные конструкции (бесподкладочный метод монтажа), позволяющие осуществлять установку аппаратов без последующей выверки;

- металлические подкладки (клиновые или плоские), остающиеся затем в бетонной подливке. Плоские пакеты подкладок укладывают на фундамент с соответствующей нивелировкой до установки аппарата, а их размер и количество определяют в зависимости от допустимого удельного давления на фундамент максимальной массы аппарата (испытательной и эксплуатационной) с учетом массы обслуживающих площадок, трубопроводов, снеговой и ветровой нагрузок и т.д.;

- регулировочные винты, если они предусмотрены в конструкции аппарата;

- клиновые или винтовые инвентарные домкраты, если имеются условия для их использования.

а - на клиновых подкладках; б - с помощью инвентарных винтовых домкратов; в - на установочных винтах; г - на установочных гайках; д - на жестких опорах; 1 - рама оборудования; 2 - фундаментный болт; 3 -клиновые подкладки; 4 - установочный домкрат; 5 - установочный винт; 6 - подкладная установочная пластина; 7 - установочная гайка; 8 - тарельчатая шайба; 9 - металлическая пластина с жесткой опорой; 10 - стопорная гайка

Рисунок 5 - Установка и выверка оборудования

Проверку правильности установки аппарата и его выверку на фундаменте, т.е. его вертикальность, следует выполнять в соответствии и требованиями ОСТ 36-18-77, причем выверку целесообразно производить в утренние иди дневные часы с целью получения наиболее точных результатов установки аппарата.

Производить регулировку положения аппарата путем неодинакового затягивания фундаментных болтов категорически запрещается. Контроль затяжки болтов выполнять в соответствии с требованиями.

Установка строповочных устройств  для подъема должна производиться выше его центра массы не менее 1 м и исключать поворот аппарата вокруг его продольной оси в вертикальном положении.

Для подъема аппаратов методом скольжения следует предусматривать конструкции опирания и крепления низа аппарата к тележкам или саням в процессе его перемещения.

Подъем аппарата методом скольжения с отрывом производится в следующей последовательности:

- выложить аппарат в исходное для подъема положение, уложив (закрепив) низ аппарата на средство для перемещения, и установить системы подтаскивания и удержания;

- выполнить пробный от опор верхней части аппарата от опор на 200-300 мм с выдержкой 10-15 мин, проверив при этом состояние грузоподъемных средств и используемой оснастки;

- работая грузоподъемными средствами и системой подталкивания низа аппарата в соответствии с циклограммой подъема, продолжить его подъем до положения, близкого к положению неустойчивого равновесия (центр массы аппарата и точка опирания низа расположены на одной вертикали);

- натянуть удерживающую систему и продолжить подъем аппарата до вертикального положения, работая попеременно грузоподъемными средствами и удерживающей системой;

- установить аппарат на фундамент, постамент или этажерку и закрепить его.

Система подталкивания в зависимости от величин действующих нагрузок состоит из:

- каната и электролебедки;

- системы «канат-полиспаст-якорное устройство-электролебедка» и др.

Оборудование после сборки и монтажа тщательно проверяют по нормам точности с помощью различных контрольно-измерительных инструментов и оптико-геодезических приборов (рисунок 6). Отклонения установленного оборудования от проектного положения не должны превышать допусков, указанных в заводской технической документации и в инструкциях на монтаж. При установке оборудования на фундамент проверяют соблюдение следующих требований: отклонения оборудования по высоте и в плане (привязка к осям здания или строительных конструкций); горизонтальность или вертикальность оборудования; соосность валов машин; прямолинейность и взаимное расположение плоскостей; параллельность и перпендикулярность осей и плоскостей.

Выверку горизонтального положения оборудования производят с помощью уровня, гидростатического уровня (рисунок 7) или нивелира по базовым поверхностям или по контрольным площадкам на собранном оборудовании. Вертикальность проверяют с помощью отвеса или теодолита.

.

Рисунок 6 - Инструменты для контроля точности сборки и монтажа:

штангенциркуль, штангенглубиномер, штангенциркуль с индикатором,

микрометрический нутромер (штихмасс),  слесарный уровень

1 – резервуар; 2 – микрометрическая головка; 3, 4 – прозрачные шланги

для воды и воздуха; 5 – микрометрический уровнемер

Рисунок 7 - Гидростатический уровень

Проверку соосности валов машин производят по струне или по полумуфтам. В последнем случае соосность проверяют в два приема: выполняют предварительную проверку с помощью линейки и щупа; окончательную проверку с помощью специальных скоб и индикаторов.

# 6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

- По ГОСТ 7.32-2001общие требования:

- текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297)

- межстрочный интервал (интерлиньяж) – 1,5

- цвет шрифта - черный

- тип шрифта ГОСТом не определен, но для рефератов и квалификационных выпускных работ специальностей гуманитарного профиля  - Times New Roman; для всех курсовых, дипломных работ и проектов, а также отчетов технического профиля тип шрифта - GOST type A

- размер шрифта (кегль) – основной 14, для заполнения таблиц – 12

- абзацный отступ 1,5 см (ГОСТ 2.105-95)

- выравнивание текста – по ширине листа

- размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

- страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в правой нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится.

- По ГОСТ 7.32-2001оформление заголовков:

- заголовки структурных элементов работы (содержание, введение, заключение, список использованных источников, приложении и др.) располагают центрировано, без точки в конце и печатают прописными буквами (размер шрифта – 16, полужирный) без подчеркивания.

- каждый структурный элемент (введение, заключение, список использованных источников, приложение) следует начинать с новой страницы, порядковый номер перед  ними не ставят

- главы основной части работы нумеруют арабскими  цифрами без точки, печатают прописными буквами и начинают печатать с нового листа

- главы делятся на параграфы, которые в свою очередь могут делиться на пункты и подпункты (и более мелкие разделы). Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа в главе, разделенных точкой. В конце номера точка не ставится. Аналогичным образом нумеруются и пункты в параграфе. 	
Например: 2.4.2  Анализ результатов	
Если в главе всего один параграф, или в параграфе один пункт, параграф и пункт все равно нумеруются. Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов печатают с абзацного отступа строчными буквами, начиная с прописной, шрифт полужирный, размер шрифта - 14.

- если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовок может быть напечатан  в 2-3 строки через 1 интерлиньяж, при этом каждая строка должна сохранять смысловое значение

- расстояние между заголовком и текстом -3 интервала. Расстояние между заголовками главы и заголовком параграфа - 2 интервала.

- По ГОСТ 7.32-2001оформление содержания:

- заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется прописными буквами посередине строки

- содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, пунктов, заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы.

- наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы (ГОСТ 2.105-95)

- По ГОСТ 7.32-2001 оформление рисунков:

- на все рисунки в тексте должны быть даны ссылки	
Например:  На рисунке 2 приводится схема...

- рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице

- нумеруются рисунки арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная. Слово «Рисунок» пишется полностью, после чего через тире следует подпись к рисунку 	
Например: Рисунок 2 – Такелажные средства

- Номер рисунка и подпись располагается центрировано непосредственно  под рисунком, точка в конце названия не ставится

- По ГОСТ 7.32-2001оформление таблиц:

- на все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

- Все таблицы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная). Каждая таблица должна иметь тематический заголовок, который следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.	
Например: Таблица 3 - Сетевой график производства монтажных работ	
Точка в конце тематического заголовка не ставится.

- Каждая таблица имеет следующие структурные элементы:

- заголовки столбцов и строк таблицы пишут прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Размер шрифта при заполнении таблиц – 12,  интерлиньяж - 1

- при переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над первой частью,  а над таблицей пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы.

Например: Продолжение Таблицы 1

- если таблицу переносят на следующую страницу, то все столбцы (графы) нумеруют  и на следующую страницу переносят не головку таблицы, а только номера  столбцов

- если таблица имеет большое количество столбцов, допускается делить ее на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы

- заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное расположение.

- Строки боковика заполняют строчными буквами, начиная с прописной, при этом между однострочными элементами боковика таблицы – двойной интервал; многострочные элементы боковика пишут через 1 интерлиньяж, с абзацным отступом первой строки 0,5 см

- если в столбцах таблицы приводится текстовой материал – выравнивание по верхнему краю, если цифровой материал – по нижнему

- горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

- головка таблицы в любом случае должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

- По ГОСТ 7.32-2001 оформление формул и уравнений:

- формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой строке

- если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся сразу под формулой в той же последовательности, в которой они идут в формуле, без абзацного отступа

- все формулы нумеруются (нумерация сквозная). Номер проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке (14,5 см). Например:

А = а:b  	(4)

- По ГОСТ 7.32-2001 оформление перечислений:

- перед каждым перечислением следует ставить дефис (маркированный список)

- если даются ссылки в тексте на одно из перечислений перед ним ставят строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ).

- для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.

а) ___________

б) ___________

1) _____

2) _____

в) ___________

- По ГОСТ 7.32-2001оформление приложений:

- в тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки.

- приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.

- каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста строчными буквами, начиная с прописной отдельной строкой.

- приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность 	
Например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б

- нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная.

- По ГОСТ 7.32-2001 список литературы, который должен называться «Список использованных источников».

Государственного стандарта по оформлению списка литературы нет, но существует общепринятая практика:

- структура списка литературы следующая:

  - нормативные акты;

  - книги;

  - печатная периодика;

  - источники на электронных носителях локального доступа;

  - источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. Интернет - источники).

Например:

- Вольберг, Н.Е. Монтаж химического оборудования общего назначения Монтаж аппаратов химических производств [Текст] / Н.Е. Вольберг, А.Ф. Ряполов– М.: «Стройиздат», 1971 г. – 254 с.

- Гайдамак, К.М. Монтаж оборудования предприятий химической и нефтехимической промышленности [Текст] / К.М. Гайдамак, Б.А. Тыркин; – М.: «Высшая школа» 1976 г. – 304 с.

- По стандартам ЕСКД графическая часть:

# В приложении И представлена схема монтажа, выполняемая на формате А4 или А3.  Приложение К – сборочный чертеж или чертеж общего вида (допускается теоретический чертеж), выполняемый на формате А2 или А1.

# Титульный лист пояснительной записки и лист «Содержание» оформляются в соответствии с приложениями Л и М.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Вольберг, Н.Е. Монтаж химического оборудования общего назначения Монтаж аппаратов химических производств [Текст] / Н.Е. Вольберг, А.Ф. Ряполов – М.: «Стройиздат», 1971 г. – 254 с.

- Гайдамак, К.М. Монтаж оборудования предприятий химической и нефтехимической промышленности [Текст] / К.М. Гайдамак, Б.А. Тыркин; – М.: «Высшая школа» 1976 г. – 304 с.

- Гальперин, М.И. Монтаж технологического оборудования нефтеперерабатывающих заводов [Текст] /  Гальперин М.И., Артемьев В.И., Местечкин Л.М.;  – М.: «Стройиздат» 1982 г. – 352 с.

- Гольдберг, И. С. Монтаж оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов [Текст] / И. С. Гольдберг; М.: «Химия», 1967.

- Ермаков, В. И. Ремонт и монтаж химического оборудования [Текст] / Учебное пособие для вузов. / В.И. Ермаков, В. С. Шеин; Л.: «Химия», 1981.

- Маршев, В. З. Монтаж машин и аппаратов универсального применения [Текст] /  – Справочник монтажника. / В. З. Маршев и др.; М.: «Стройиздат», 1980.

- Матвеев, Н. Т.  Примеры расчета элементов такелажной оснастки [Текст] / Н. Т. Матвеев;  М.: «Стройиздат»,1976.

- Фарамазов, С. А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов [Текст] /  С. А. Фарамазов, - М.: «Химия», 1971.

- http://www.znaytovar.ru/gost/2/VSN_35188_Montazh_sosudov_i_ap.html

ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Наименьший допускаемый коэффициент запаса прочности такелажных средств К3

| Назначение каната | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- |
| Грузовые канаты: а) ручным приводом б) с машинным приводом: для мелкого режима работы среднего режима работы тяжелого режима работы | 4,0 5,0 5,5 6,0 |
| Канаты для полиспастов грузоподъемностью: от 5 до 50 т от 50 до 100 т свыше 100 т | 4,0–5,0 3,5–4,0 3,0–3,5 |
| Стропы | 5,0–6,0 |
| Расчалки, оттяжки | 3,0–5,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Канаты стальные

| Диаметр каната, мм | Масса 1000 м каната, кг | Временное сопротивление разрыву, МПа |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1372 | 1568 | 1666 | 1764 | 1960 |
|  |  | Разрывное усилие, кН |
| Канат типа ЛК-РО 6×36+1о.с. (ГОСТ 7668–80) |
| 13, 5 | 697 | – | 90,6 | 96,3 | 101,5 | 109,0 |
| 15,0 | 812 | – | 104,5 | 111,5 | 116,5 | 128,0 |
| 16,5 | 1045 | – | 135,5 | 144,0 | 150,0 | 165,0 |
| 18,0 | 1245 | – | 161,5 | 171,5 | 175,5 | 190,5 |
| 20,0 | 1520 | – | 197,5 | 210,0 | 215,0 | 233,5 |
| 22,0 | 1830 | 207,5 | 237,5 | 252,5 | 258,5 | 280,5 |
| 23,5 | 2130 | 242,5 | 277,0 | 294,0 | 304,0 | 338,0 |
| 25,5 | 2495 | 283,5 | 324,0 | 344,0 | 352,5 | 383,0 |
| 27,0 | 2800 | 318,5 | 364,5 | 387,5 | 396,5 | 430,5 |
| 29,0 | 3215 | 366,0 | 417,5 | 444,0 | 454,5 | 493,5 |
| 31,0 | 3655 | 416,0 | 475,0 | 505,0 | 517,0 | 561,5 |
| 33,0 | 4155 | 473,0 | 540,5 | 574,5 | 588,0 | 638,5 |
| 34,5 | 4550 | 518,0 | 592,0 | 629,5 | 644,5 | 700,0 |
| 36,5 | 4965 | 565,5 | 646,0 | 686,5 | 703,5 | 764,0 |
| 39,5 | 6080 | 692,5 | 791,5 | 841,0 | 861,0 | 935,0 |
| 42,0 | 6750 | 768,5 | 878,5 | 933,5 | 955,5 | 1030,0 |
| 43,0 | 7120 | 806,5 | 919,5 | 976,0 | 1005,0 | 1080,0 |
| 44,5 | 7770 | 885,0 | 1005,0 | 1065,0 | 1095,0 | 1185,0 |
| 46,5 | 8400 | 956,5 | 1090,0 | 1160,0 | 1180,0 | 1280,0 |
| 50,5 | 9440 | 1130,0 | 1290,0 | 1370,0 | 1400,0 | 1510,0 |
| 53,5 | 11150 | 1265,0 | 1455,0 | 1540,0 | 1570,0 | 1705,0 |
| 56,0 | 12050 | 1365,0 | 1560,0 | 1640,0 | 1715,0 | – |
| 58,5 | 13000 | 1470,0 | 1685,0 | 1730,0 | 1790,0 | – |
| 60,5 | 14250 | 1625,0 | 1855,0 | 1915,0 | 1970,0 | – |
| 63,0 | 15200 | 1725,0 | 1970,0 | 2020,0 | 2085,0 | – |
| Канат типа ЛК-Р 6×19+1 о.с. (ГОСТ 2688–80) |
| 11,0 | 462 | – | 62,9 | 66,8 | 68,8 | 75,2 |
| 12,0 | 527 | – | 71,8 | 76,2 | 78,6 | 85,8 |
| 13,0 | 596 | 71,1 | 81,3 | 86,3 | 89,0 | 97,0 |
| 14,0 | 728 | 86,7 | 99,0 | 105,0 | 108,0 | 118,0 |
| 15,0 | 844 | 100,0 | 114,5 | 122,0 | 125,5 | 137,0 |
| 16,5 | 1025 | 121,5 | 139,0 | 147,5 | 152,0 | 166,0 |
| 18,0 | 1220 | 145,0 | 166,0 | 176,0 | 181,0 | 198,0 |
| 19,5 | 1405 | 167,0 | 191,0 | 203,0 | 209,0 | 228,0 |
| 21,0 | 1635 | 194,5 | 222,0 | 236,0 | 243,5 | 265,5 |
| 22,5 | 1850 | 220,0 | 251,0 | 267,0 | 275,0 | 303,5 |
| 24,0 | 2110 | 250,5 | 287,0 | 304,5 | 314,0 | 343,0 |
| 25,5 | 2390 | 284,0 | 324,5 | 345,0 | 355,5 | 388,5 |
| 27,0 | 2685 | 319,0 | 365,0 | 388,0 | 399,5 | 436,5 |
| 28,0 | 2910 | 346,5 | 396,0 | 421,0 | 434,0 | 473,5 |
| 30,5 | 3490 | 415,5 | 475,0 | 504,5 | 520,0 | 567,5 |
| 32,0 | 3845 | 458,0 | 523,5 | 556,0 | 573,0 | 625,5 |
| 33,5 | 4220 | 502,5 | 574,0 | 610,5 | 629,0 | 686,0 |
| 37,0 | 5015 | 597,5 | 683,0 | 725,0 | 748,0 | 816,0 |
| 39,5 | 5740 | 684,0 | 781,5 | 828,0 | 856,0 | 938,0 |
| 42,0 | 6535 | 779,0 | 890,0 | 945,0 | 975,0 | 1060,0 |
| 44,5 | 7385 | 880,5 | 1000,0 | 1035,0 | 1075,0 | – |
| 47,5 | 8430 | 1000,0 | 1145,0 | 1185,0 | 1230,0 | – |
| 51,0 | 9545 | 1135,0 | 1295,0 | 1340,0 | 1395,0 | – |
| 56,0 | 11650 | 1385,0 | 1580,0 | 1635,0 | 1705,0 | – |
| Канат типа ТЛК–О 6×37+1 о.с. (ГОСТ 3079–80) |
| 11,5 | 468,0 | – | 62,6 | 66,5 | 68,8 | 74,6 |
| 13,5 | 662,5 | – | 88,7 | 94,2 | 97,1 | 105,5 |
| 15,5 | 851,5 | – | 113,5 | 121,0 | 124,0 | 136,0 |
| 17,0 | 1065,0 | – | 142,0 | 151,0 | 155,5 | 170,0 |
| 19,5 | 1350,0 | 157,5 | 180,0 | 191,5 | 197,0 | 215,5 |
| 21,5 | 1670,0 | 195,0 | 222,5 | 237,0 | 244,5 | 266,5 |
| 23,0 | 1930,0 | 225,0 | 258,0 | 274,0 | 283,0 | 307,0 |
| 25,0 | 2245,0 | 262,5 | 300,0 | 318,5 | 328,5 | 358,5 |
| 27,0 | 2650,0 | 310,0 | 354,5 | 376,5 | 388,5 | 423,5 |
| 29,0 | 3015,0 | 353,0 | 403,5 | 428,5 | 441,5 | 482,0 |
| 30,5 | 3405,0 | 398,5 | 455,5 | 484,0 | 499,0 | 544,5 |
| 33,0 | 3905,0 | 457,0 | 522,0 | 555,0 | 571,5 | 624,0 |
| 35,0 | 4435,0 | 519,0 | 590,0 | 630,5 | 650,0 | 709,0 |
| 39,0 | 5395,0 | 632,0 | 722,0 | 767,0 | 791,0 | 863,0 |
| 43,0 | 6675,0 | 781,5 | 893,0 | 949,0 | 980,0 | 1065,0 |
| 47,0 | 7845,0 | 918,5 | 1045,0 | 1110,0 | 1145,0 | 1250,0 |
| 50,0 | 9110,0 | 1060,0 | 1215,0 | 1290,0 | 1330,0 | 1455,0 |
| 52,0 | 9910,0 | 1155,0 | 1320,0 | 1405,0 | 1455,0 | 1575,0 |
| 54,0 | 106000,0 | 1235,0 | 1415,0 | 1500,0 | 1550,0 | 1695,0 |
| 56,0 | 11450,0 | 1335,0 | 1525,0 | 1620,0 | 1675,0 | 1830,0 |
| 58,0 | 12050,0 | 1510,0 | 1610,0 | 1715,0 | 1765,0 | 1925,0 |
| 62,0 | 13950,0 | 1630,0 | 1860,0 | 1930,0 | 2000,0 | – |
| 66,5 | 16450,0 | 1925,0 | 2195,0 | 2275,0 | 2360,0 | – |
| 71,0 | 19200,0 | 2245,0 | 2565,0 | 2665,0 | 2750,0 | – |
| 75,0 | 21150,0 | 2470,0 | 2830,0 | 2940,0 | 3030,0 | – |
| Канат типа ЛК–О 6×19+1 о.с. (ГОСТ 3077–80) |
| 10,5 | 387,5 | – | 53,7 | 55,9 | 57,7 | 62,9 |
| 11,5 | 487,0 | – | 66,2 | 70,3 | 72,5 | 79,1 |
| 12,0 | 530,0 | – | 72,0 | 76,5 | 78,9 | 86,1 |
| 13,0 | 597,3 | – | 81,1 | 86,2 | 88,7 | 96,8 |
| 14,0 | 719,0 | – | 97,8 | 103,5 | 106,5 | 116,5 |
| 15,0 | 852,5 | – | 115,5 | 122,5 | 126,5 | 138,0 |
| 16,5 | 996,5 | 118,0 | 135,0 | 143,5 | 147,5 | 161,5 |
| 17,5 | 1155,0 | 136,5 | 156,0 | 166,0 | 171,5 | 187,0 |
| 19,5 | 1370,0 | 162,5 | 183,0 | 197,0 | 203,5 | 221,5 |
| 23,0 | 1950,0 | 231,0 | 264,5 | 281,0 | 289,5 | 316,0 |
| 25,5 | 2390,0 | 284,0 | 324,5 | 344,5 | 355,5 | 388,0 |
| 28,0 | 2880,0 | 342,0 | 391,0 | 415,5 | 428,0 | 466,5 |
| 30,5 | 3410,0 | 405,0 | 463,5 | 492,0 | 507,5 | 535,0 |
| 32,5 | 3990,0 | 474,0 | 541,5 | 575,5 | 593,0 | 647,0 |
| 35,0 | 4610,0 | 548,0 | 626,5 | 665,5 | 686,0 | 748,5 |
| 37,0 | 5035,0 | 598,5 | 684,0 | 726,5 | 749,0 | 815,0 |
| 39,0 | 5475,0 | 651,0 | 744,0 | 790,5 | 815,0 | 886,5 |
| 40,0 | 5830,0 | 693,5 | 792,5 | 841,0 | 863,0 | – |

###### ПРИЛОЖЕНИЕ В

###### Технические характеристики монтажных блоков

| Тип или условное обозначение | Грузо-подъем-ность, т | Количе-ство роликов | Диаметр роликов, мм | Диаметр каната, мм | Длина полиспаста в стянутом виде, м | Масса блока, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМ-1,25 БМ-2,5 Б5-200 Б10-300 БМ-25М БМ-63 Б-10 БМ-15 Б20-3 | 1,25 2,50 5,00 10,00 25,00 63,00 10,00 15,00 20,00 | 1 1 1 1 1 1 2 2 3 | 120 150 200 300 405 630 400 400 400 | 9,0 13,0 17,5 17,5 28,5 43,5 24,0 26,0 26,0 | – – – – – – 2,5 2,7 3,0 | 6 14 48 48 130 405 135 206 278 |
| БМ-50 БМ-100 Б30-4 БМ-32 Б50-4 БМ-40 БМ-50 БМ-100 Б50-30 БМ-50 БМ-75 БМ-130 БМК-160 БМ-200 БМ-280 БМ-25 БМ-30 | 50 100 30 32 50 40 50 100 50 50 75 130 160 200 280 25 30 | 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 10 11 3 3 | 474 474 400 300 400 400 450 700 400 400 475 550 450 405 545 400 400 | 24,0 28,5 26,0 24,0 28,5 26,0 24,0 28,5 24,0 26,0 26,0 33,0 32,5 27,0 40,0 26,0 24,0 | 2,7 3,4 3,0 2,3 2,2 3,3 3,0 3,7 2,3 4,3 3,1 3,5 3,3 3,4 4,5 2,9 3,2 | 760 1740 460 205 281 579 775 1605 335 1667 1667 2040 1366 1400 3160 331 407 |

###### ПРИЛОЖЕНИЕ Г

###### Технические характеристики ручных монтажных лебедок

| Тип лебедки | Тяговое усилие, кН | Канато-емкость, м | Диаметр каната, мм | Число слоев навивки | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Масса лебедки, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛР-1 ЛР-1,25 ЛР-2 ЛР-3 ЛР-3,2 ЛР-5 ЛР-7,5 ЛР-8 ЛР-10 | 10,0 12,5 20,0 30,0 32,0 50,0 75,0 80,0 100,0 | 150 50 150 150 260 75 300 75 300 | 11,0 11,0 13,5 13,5 16,5 20,0 23,5 27,0 29,0 | 5 3 5 5 3 4 6 – 6 | 180 110 260 260 145 250 450 – 480 | 562 280 610 650 280 350 1000 – 1200 | 0,3 0,2 0,5 0,6 0,3 0,6 1,4 1,0 6,0 |
| Л-1001 ТЛ-9А-1 МЭЛ-1,5 Л-3003 ЛТ-2500 ЛМ-2,5 Л-3-50 ЛМЦ-3 ЛМ-5М ПЛ-5-69 СЛ5-78 114-ТЯ ЛМ-8 ЛМ-12,5 ЛМС-12,5 Л-15А | 10,0 12,5 15,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 50,0 50,0 50,0 75,0 80,0 125,0 125,0 150,0 | 75 80 250 600 40 140 260 250 250 450 1200 185 350 800 1200 600 | 11 11 13 15 18 18 18 18 22 22 22 29 29 33 27 33 | 3 3 5 - 1 4 5 5 5 5 6 3 5 7 7 4 | 168 219 250 299 400 – 300 – 377 426 750 - 500 750 800 620 | 475 462 615 – 875 - 800 – 785 1160 1670 - 1100 1350 1575 2400 | 0,3 0,5 0,7 1,0 1,2 0,8 1,4 1,0 1,2 2,8 7,0 3,2 3,1 8,5 9,0 8,0 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

## Расчетное сопротивление прокатной стали

| Напряженное состояние | Условное обозначение | Расчетное сопротивление, МПа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ст. 3 | Ст.5 | Сталь 45 | Сталь40Х |
| 1. Растяжение, сжатие, изгиб 2. Срез | R Rср | 210 130 | 230 140 | 300 180 | 400 240 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Е

## Значения коэффициентов условий работы

| Наименование конструкций | m |
| --- | --- |
| Мачты, шевры, порталы, стрелы и т.п. Грузозахватные приспособления Эстакады, опоры, распорки, монтажные балки Стойки, подпорки | 0,90 0,85 0,85 0,90 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Основные расчетные данные стальных бесшовных труб (ГОСТ 8732–78)

| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Площадь сечения F, см2 | Момент инерции I, см3 | Момент сопротивления W, см3 | Радиус инерции r, см | Масса l м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наружный dн | внутрен-ний dв |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 94 90 86 82 78 74 70 | 4 6 8 10 12 14 16 | 12,3 18,1 23,6 28,9 33,9 38,7 43,2 | 148 209 263 309 350 384 413 | 29,0 41,0 51,6 60,6 68,6 75,3 81,0 | 3,47 3,40 3,34 3,27 3,21 3,15 3,09 | 9,67 14,21 18,55 22,69 26,63 30,38 33,93 |
| 108 | 100 96 92 88 84 80 76 | 4 6 8 10 12 14 16 | 13,1 19,2 25,1 30,8 36,2 41,3 46,2 | 177 251 316 373 423 467 504 | 32,8 46,5 58,4 69,1 78,3 86,5 93,4 | 3,68 3,62 3,55 3,48 3,42 3,36 3,30 | 10,26 15,09 19,73 24,17 28,41 32,45 36,30 |
| 114 | 106 102 98 94 90 86 82 | 4 6 8 10 12 14 16 | 13,8 20,4 26,6 32,7 38,4 44,0 49,2 | 209 298 376 446 507 561 607 | 36,7 52,3 66,0 78,2 88,9 98,5 106,0 | 3,89 3,83 3,76 3,70 3,63 3,57 3,51 | 10,85 15,98 20,91 25,65 30,19 34,53 38,67 |
| 121 | 113 109 105 101 97 93 89 85 | 4 6 8 10 12 14 16 18 | 14,7 21,7 28,4 34,9 41,1 47,1 52,8 58,3 | 252 359 456 541 618 685 744 796 | 41,6 59,4 75,3 89,5 102,0 113,0 123,0 132,0 | 4,14 4,07 4,00 3,94 3,88 3,81 3,76 3,70 | 11,54 17,02 22,29 27,37 32,26 36,94 41,43 45,72 |
| 127 | 119 115 111 107 103 99 95 | 4 6 8 10 12 14 16 | 15,5 22,8 29,9 36,8 43,4 49,7 55,8 | 293 418 532 633 724 806 877 | 46,1 65,9 83,8 99,8 114,0 127,0 138,0 | 4,35 4,28 4,22 4,15 4,09 4,02 3,96 | 12,13 17,90 23,48 28,85 34,03 39,01 43,80 |
| 133 | 125 121 117 113 109 105 101 | 4 6 8 10 12 14 16 | 16,2 23,9 31,4 38,6 45,6 52,3 58,8 | 337 484 616 736 843 939 1025 | 50,8 72,7 94,3 111,0 127,0 141,0 154,0 | 4,57 4,49 4,43 4,36 4,30 4,24 4,18 | 12,73 18,79 24,66 30,33 35,81 41,09 46,17 |
| 140 | 128 124 120 116 112 108 104 100 | 6 8 10 12 14 16 18 20 | 25,3 33,8 40,8 48,3 55,4 62,3 69,0 75,4 | 568 725 868 997 1114 1218 1312 1395 | 81,1 104,0 124,0 142,0 159,0 174,0 187,0 199,0 | 4,74 4,68 4,61 4,55 4,49 4,42 4,36 4,30 | 19,83 26,04 32,06 37,88 43,50 48,93 54,16 59,19 |
| 146 | 134 130 126 122 118 114 110 106 | 6 8 10 12 14 16 18 20 | 26,4 34,7 42,7 50,5 58,0 65,3 72,4 79,2 | 648 829 993 1143 1279 1402 1512 1611 | 88,8 114,0 136,0 157,0 175,0 192,0 207,0 221,0 | 4,95 4,89 4,82 4,76 4,70 4,64 4,57 4,51 | 20,72 27,23 33,54 39,66 45,57 51,30 56,98 62,15 |
| 152 | 140 136 132 128 124 120 116 112 | 6 8 10 12 14 16 18 20 | 27,5 36,2 44,6 52,8 60,7 68,4 75,8 82,9 | 734 941 1130 1303 1460 1608 1732 1849 | 96,6 124,0 149,0 171,0 192,0 212,0 228,0 243,0 | 5,17 5,10 5,03 4,97 4,90 4,85 4,78 4,72 | 21,60 28,41 35,02 41,43 47,65 53,66 59,48 65,1 |
| 159 | 147 143 139 135 131 127 123 | 6 8 10 12 14 16 18 | 28,8 37,9 46,8 55,4 63,8 71,9 79,7 | 845 1085 1304 1507 1692 1861 2014 | 106 136 164 190 213 234 253 | 5,41 5,35 5,28 5,21 5,15 5,09 5,03 | 22,64 29,79 36,75 43,50 50,06 56,43 62,59 |
| 168 | 156 152 148 144 140 136 132 128 | 6 8 10 12 14 16 18 20 | 30,5 40,2 49,6 58,8 67,7 76,4 84,8 93,0 | 1003 1290 1555 1800 2025 2222 2421 2593 | 119 153 185 214 241 265 288 308 | 5,74 5,66 5,60 5,53 5,47 5,40 5,34 5,28 | 23,97 31,57 3897 46,17 53,17 59,98 66,59 73,00 |
| 180 | 168 164 160 156 152 148 144 140 | 6 8 10 12 14 16 18 20 | 32,8 43,2 53,4 63,3 73,0 82,4 91,6 101,0 | 1243 1602 1936 2246 2533 2797 3043 3268 | 138 178 215 250 281 310 338 363 | 6,15 6,09 6,03 5,96 5,89 5,83 5,76 5,69 | 25,75 33,93 41,92 49,72 57,31 64,71 71,91 78,92, |
| 194 | 182 178 174 170 166 162 158 154 | 6 8 10 12 14 16 18 20 | 35,4 46,7 57,8 68,6 79,2 89,5 99,5 109,0 | 1568 2026 2454 2864 3226 3573 3895 4193 | 162 209 253 295 332 368 401 431 | 6,65 6,59 6,51 6,46 6,38 6,32 6,26 6,20 | 27,82 36,70 45,38 53,86 62,15 70,24 78,13 85,28 |
| 203 | 191 187 183 179 175 171 167 163 | 6 8 10 12 14 16 18 20 | 36,9 48,7 60,5 72,2 83,2 94,2 104,4 114,6 | 1800 2329 2826 3291 3725 4131 4510 4862 | 181 234 284 331 375 415 453 489 | 6,97 6,90 6,83 6,76 6,69 6,62 6,55 6,48 | 29,15 38,47 47,60 56,52 65,25 73,79 82,12 90,26 |
| 219 | 207 203 199 195 191 | 6 8 10 12 14 | 40,1 53,0 65,6 78,0 90,2 | 2279 2956 3594 4195 4760 | 208 270 328 383 435 | 7,53 7,47 7,40 7,33 7,27 | 31,52 41,63 51,54 61,26 70,78 |
| 245 | 229 225 221 217 213 209 205 | 8 10 12 14 16 18 20 | 59,6 73,8 87,8 102,0 115,0 128,0 141,0 | 4188 5107 5978 6803 7584 8322 9019 | 342 417 488 555 619 680 737 | 8,38 8,32 8,25 8,19 8,12 8,06 7,99 | 46,76 57,95 68,95 79,76 90,36 100,77 110,98 |
| 273 | 257 253 249 245 241 237 233 | 8 10 12 14 16 18 20 | 66,6 82,6 98,4 114,0 129,0 144,0 159,0 | 5853 7157 8398 9582 10710 11780 12800 | 429 525 615 702 785 863 938 | 9,37 9,31 9,23 9,18 9,12 9,04 8,97 | 52,28 64,86 77,24 89,42 101,41 113,20 124,79 |

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Определение монтажных параметров крана

ПРИЛОЖЕНИЕ К – Сборочный чертеж (или чертеж общего вида)

ПРИЛОЖЕНИЕ Л – Титульный лист пояснительной записки

Министерство образования и науки Пермского края

ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж»

Специальность 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  промышленного оборудования» (по отраслям), группа МЭО-03

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

Организация работ по монтажу ………

Разработал              _____________________ В. Б. Иванов

Руководитель проекта _____________________ Н.Г. Белова

Губаха

2022

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Содержание

ВВЕДЕНИЕ                                                                                            4

1 ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ                                    5

1.1  Технологические основы монтажа оборудования	                                           5

1.2 Производственно-технологическая подготовка монтажных работ	                          5

1.3 Установка, выверка и закрепление оборудования на фундаменте                               5

1.4 Производственная безопасность и охрана труда при производстве монтажных работ	 5

2 МОНТАЖ ……..()                                                                                      6

2.1 Назначение, принцип действия и конструкционные особенности…..	                           6

2.2  Организация работ по монтажу …..	                                                             6

2.2.1 Производство такелажных работ                                                                   6

2.2.2 Выбор крана	                                                                                       6

2.2.3 Расчет такелажной оснастки.	                                                                      6

2.3 Пусконаладочные работы                                                                               7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                          7

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                                             8

ПРИЛОЖЕНИЕ	                                                                                        9

# Text boxes

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

3

КП.15.02.12.22.03.00.ПЗ

Разраб.отал

Иванов В.Б.

Проверил

Белова Н.Г.

Рецензент

Нормоконтр

Белова Н.Г.

Утвердил

Галимова Ю.А..

Пояснительная записка

Литер.

Листов

УХТК, группа МЭО-03